LAMBDA  VÝRAZ

Tvar Lambda výrazu:

(LAMBDA   zoznam-premenných forma)

kde zoznam- premenných obsahuje premenné nachádzajúce sa vo forme forma. Zadaním argumentu (hodnoty) pre každú premennú v zoznme lambda výrazu sa premenné naviažu na odpovedajúce hodnoty argumentov, pričom sa forma v danom kontexte môže vyhodnotiť.

Hodnota formy predstavuje hodnotu funkcie.

Príklad.

Zapísať ako Lambda výraz.

Funkcia, ktorá pripočíta hodnotu 5 k číslu, ktoré je zadané ako argument

λx.  (5+x)

Lispovský ekvivalent pre nepomenovanú funkciu λx.  (5+x)  je zoznam:

(LAMBDA   (X)   (+  5 X) )

Lambda výraz je možné považovať za nepomenovanú funkciu.

Lambda označuje: „tento zoznam reprezentuje funkciu“.

Príklad. – máme:

- zoznam premenných (X, Y) ako vstupy funkcie

- formu (CONS X  (LIST Y) )  ako opis výpočtu.

Operátor Lambda umožňuje vytvoriť nasledujúcu funkciu:

( LAMBDA   (X Y)   (CONS X   (LIST Y) ) )   3  6)

Lambda výraz reprezentuje funkciu, a tak sa používa vo forme na mieste, kde sa zapisuje meno funkcie, čiže ako prvý argument zoznamu.

! ! !   Lambda výrazy nie sú formy ale funkcie, aj keď sa reprezentujú zoznamom:

*   (LAMBDA  (X Y)   (CONS X  (LIST Y) ) )

ERROR:  Undefined function LAMBDA.

! ! !    Symbol LAMBDA nepredstavuje meno funkcie, je to iba syntaktický operátor.

Tento operátor vztvorí funkciu zo zadaného zoznamu premenných a formy.

PRIRADENIA

Sekvencia priradení:

N = 0

.......

N = N + 1

..........

- majú vedľajšie účinky, preto môžu ovplyvniť ďalší výpočet, čo nemusí byť zrejmé zo zápisu funkcie ani z programu. Vedľajší účinok priradenia vyvolá zmenu vnútorného stavu výpočtového procesu, zo zápisu programu to však nie je zrejmé.

Základné priradenia v Lisp-e:

funkcie pre vstup a výstup – READ, PRINT, OPEN

funkcie na pomenovanie používateľom vytvorených funkcií – DEFUN

funkcie na pomenovanie hodnôt symbolov – SETQ, SET.

SETQ, SET

- umožňujú priradiť symbolu globálnu hodnotu;

Nasledujúca forma:

(SETQ meno-symbolu  argument)

vráti hodnotu parametra argument.

Dôležitosť funkcie SETQ je vo vedľajšom účinku – ten spočíva v naviazaní hodnoty argumentu na (nevyhodnotené) meno-symbolu.  Tzn. účinok vyhodnotenia foriem:

(SETQ N 0)

(SETQ N (+ 1 N) )

bude taký istý ako spracovanie priradení:  N = 0,    N = N + 1.

SET – (na rozdiel od SETQ) hodnotu parametra argument priradí hodnote parametra meno-symbolu.

SETQ – vyhodnotí iba druhý argument

SET – vyhodnotí oba argumenty.

! ! !   Výpočty v Lisp-e predstavujú aplikáciu funkcií.  Preto aplikáciou každej funkcie sa musí získať jej hodnota, a to aj v tom prípade, ak ide o funkcie SET, SETQ, aplikácia ktorých je dôležitá len z hľadiska vedľajšieho účinku.

! ! !    Lisp rozlišuje medzi menom symbolu a jeho hodnotou.

Nesprávne použitie SET, SETQ  môže viesť k neočakávaným bvýsledkom.

! ! !    Máme nasledovnú postupnosť foriem a ich zodpovedajúcich hodnôt:

*   (SETQ   POHORIE    ' TATRY)

TATRY

*   POHORIE

TATRY

*   (SETQ   TATRY   'VYSOKE )

VYSOKE

*    (SETQ   POHORIE   TATRY)             ; symbol  TATRY  sa vyhodnoti

VYSOKE

*   POHORIE

VYSOKE

*   (SET   POHORIE    ' NIZKE)                ; symbol  POHORIE  sa vyhodnotí

NIZKE

*   POHORIE

VYSOKE

*   VYSOKE

NIZKE

Lisp umožňuje mnoho vstavaných funkcií, z ktorých je možné skladať zložitejšie s-výrazy, príp. definovať vlastné funkcie.

DEFUN

(define function) – v Common Lisp;

- má tri argumenty:

(DEFUN  meno-funkcie  zoznam-parametrov  forma)

Táto funkcia nevyhodnocuje argumenty.

Hodnotou formy DEFUN je nevyhodnotený druhý argument  meno-funkcie.

Vyhodnotenie formy  DEFUN  má vedľajší účinok, spočívajúci v priradení vytvorenej funkcie:

(LAMBDA    zoznam-parametrov  forma)

symbolu  meno-funkcie.

Po vyhodnotení formy  DEFUN  (tzn. po priradení funkcie danému symbolu)  je možné meno-funkcie použiť na vytváranie výrazov.

Príklad.:   Použitie účinku špeciálnej funkcie DEFUN na definíciu funkcie

VYMEN   : :   [α]   →     [α],  ktorá zamení prvý a druhý prvok zoznamu.

VYMEN  funkcia nie je vstavanou funkciou v Common Lisp.

Jej použitie vo výraze bez predchádzajúcej definície zapríčiní chybu:

*   (VYMEN   ' (A B C) )

ERROR:   Undefined function  VYMEN.

V prípade že túto funkciu budeme definovať:

*   (DEFUN  VYMEN  (ZOZ)              ;vymení 1-vý a 2-hý prvok zoznamu (ZOZ)

(CONS  (SECOND ZOZ)                         ; 2-hý prvok

(CONS  (FIRST  ZOZ)                        ; 1-vý prvok

(REST  REST  ZOZ) ) )        ; ostatné prvky

)

)

VYMEN

Takto definovanú funkciu môžeme aplikovať:

(VYMEN  ' (A B C) )

(B A C)

DEFUN priradí symbolu VYMEN väzbu na funkciu, ktorú opisuje lambda výraz

(LAMBDA  (ZOZ)  (CONS ...) )

do práve aktuálnej databázy jazyka Lisp.

Účinok definície je zrejmý z odlišného správania sa  systému jazyka Lisp pri vyhodnocovaní výrazu:

(VYMEN  ' (A B C) )    takýmto spôsobom definovaná funkcia

VYMEN  pracuje na základe špecifikácie pre vstupné argumenty, ktoré tvoria dva a viac prvkové zoznamy.

Príklad:

Definícia funkcie      DVA?  : :    [α]   → bool

Táto funkcia testuje, či zoznam obsahuje práve 2 prvky a či tieto prvky sú atómy.

Funkcia AND postupne vyhodnocuje svoje argumenty až dovtedy, pokiaľ niektorý nevyhodnotí na NIL.

V prípade že všetky svoje argumenty vyhodnotí na hodnoty, ktoré sú rôzne od NIL, potom celkový výsledok bude T.

(DEFUN  DVA?  (ZOZ)       ;test či argument (ZOZ) obsahuje práve 2 atómy

(AND   (NOT  (ATOM  ZOZ)      ; ZOZ nie je ani atóm ani prázdny zoznam

(ATOM  (FIRST  ZOZ) )       ; 1-vý prvok je atóm

(REST  ZOZ )        ;  (NOT (NULL (REST ZOZ) ) )...

;  ...ZOZ  obsahuje viac ako 1 prvok

(ATOM  (SECOND  ZOZ) )      ; 2-hý prvok je atóm

(NULL  (REST  (REST ZOZ) ) )    ; ZOZ neobsahuje 3-tí prvok

Pri definovaní funkcie DVA?  bola využitá tá skutočnosť, že pri vyhodnocovaní logickej podmienky sa každý výraz, ktorý má hodnotu rôznu od NIL , považuje za pravdivý.